## Slide 1: ABC Grundlagen

## Slide 2: Was wollen wir und heute ansehen
GAMS
Gefährdung durch ABC-Stoffe
Körperschutzformen
Dekonstufen
Gefahrentafel
Gefahrensymbol

## Slide 3: GAMS
G
A
M
S
Gefahr erkennen
Absperren
Menschenrettung durchführen
Spezialkräfte

## Slide 4: GAMS
Windrichtung
Topographie
Gewässer

## Slide 5: Gefährdung durch ABC Stoffe

## Slide 6: Körperschutzformen
Form 1
Nur feste Stoffe außen
Form 2
Feste Stoffe, begrenzt flüssige Stoffe
Form 3
Vollschutz

## Slide 7: Dekonstufen
Dekon Stufe 2
Standard Dekon bei jedem ABC-Einsatz
Nur unter persönlicher Sonderausrüstung.
CSA
Dekon Stufe 3
Erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz
Bei mehrerer Personen bzw. bei schwerer Verschmutzung
Dekon Stufe 1
Notdekon
Sofort ab dem Einsatz des 1ten Trupps
Beschädigung der Ausrüstung
Notfall

## Slide 8: Dekonstufen

## Slide 9: Gefahrentafel
Gefahrnummer
Stoffnummer

## Slide 10: Übersicht Gefahrennummern
2 - Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion
3 - Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff
4 - Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff
5 - Oxidierende (brandfördernde) Wirkung
6 - Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr
7 - Radioaktivität
8 - Ätzwirkung
9 - Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion
0 - keine Zusatzgefahr
X - gefährlich bei Kontakt mit Wasser
Verdoppelte Ziffer = Erhöhte Gefahr
Erste Ziffer = Hauptgefahr

## Slide 11: Gefahrensymbole

## Slide 12: Was brauchen wir für eine Not Dekon Station
Folie
Strahlrohr
Wasserversorgung die nicht unterbrochen werden darf
Trage
Rettungsmaterial
Einweghandschuhe
Reserve AGT
Leinen

## Slide 13: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit