## Slide 1: Wasserführende Armaturen im Hinblick auf die Sicherheit
01.12.2020

## Slide 2: Zur Wasserentnahme
Saugkorb (DIN 14 362)
Kellersaugkorb (nicht genormt)
Standrohr (2B) (DIN 14 375)

## Slide 3
Festkupplung (A, B oder C)
Gehäuse
Rückschlagorgan
Lösezug
Sieb
ggf. mit Schnellkupplungsgriffen
A Saugkorb

## Slide 4
Drehbares Knaggelteil (A, B oder C)
Gehäuse
Rückschlagklappe
Kellersaugkorb

## Slide 5
Wird zum Lenzen eingesetzt, keine seitlichenEintrittsöffnungen (Höhe bis 15 mm)
Rückschlagklappe kann nicht geöffnet werden
  Verhindert die Entleerung der Saugleitung
Sieb mit max. 6 mm Durchlass
30° abgewinkelte Kupplung
Kellersaugkorb Einsatzmöglichkeiten

## Slide 6: Standrohr
Standrohroberteil
Standrohrunterteil

## Slide 7: Standrohrunterteil Aufbau
Griffstück
Klauenmutter
Rohr
Fuß mit Dichtung

## Slide 8
Trageweise
Standrohr Hinweise

## Slide 9: Tauchpumpe
Festkupplung (Storz-B)
Anschlussleitung 20m
Sieb
Lenzen auch von Schmutzwasser
TP 4-1 (400 l bei 1 bar, 8 mm Korndurchlass)
TP 8-1 (800 l bei 1 bar, 10 mm Korndurchlass)
TP 15-1 (1500 l bei 1 bar, 15 mm Korndurchlass)

## Slide 10: Zur Wasserfortleitung
Absperrorgan
Druckbegrenzungsventil (DIN 14 380)
Sammelstück (DIN 14 355)
Verteiler (B-CBC/C-DCD) (DIN 14 345)
Zumischer (Z2, Z4, Z8) (DIN 14 384)
Systemtrenner DIN 14346

## Slide 11
Festkupplung B
Gehäuse
Absperrhahn
Absperrorgan

## Slide 12
Festkupplung B
Manometer
Einstellring
Druckbegrenzungsventil
Knaggenteil B
Griff und Gehäuse

## Slide 13
Rückschlagklappe
Gehäuse
Knaggenteil A
Sammelstück
Festkupplung B

## Slide 14
Übergangsstück B-C
Niederschraubventile
Tragegriff
Verteiler
Festkupplung C
Festkupplung B
Gehäuse

## Slide 15
Pfeil für Flussrichtung
Festkupplung D
Tragegriff
Zumischer
Regelventil für Schaummittel
Festkupplung B oder C
Gehäuse

## Slide 16
Zumischer Typen
Typ | Löschmittel-durchfluss | Kupplungen
Z2 / Z2 R | 200 l / min | C / C
Z4 / Z4 R | 400 l / min | B / B
Z8 / Z8 R | 800 l / min | B / B

## Slide 17
Knaggenteil B
Systemtrenner
Druchflussrichtung
Festkupplung B
Gehäuse

## Slide 18
Systemtrenner

## Slide 19
Dient ausschließlich der Wasserentnahme aus dem Trinkwassernetz
Verhindert Rückschläge und Druckwellen im Trinkwasernetz
Verhindert das Zurückfließen von Löschwasser
Systemtrenner Hinweise

## Slide 20: Zur Wasserabgabe
Stützkrümmer (DIN 14 368)
Mehrzweckstrahlrohr (DIN 14365)
Hohlstrahlrohr (DIN 14367)
F500 Strahlrohr
Leichtschaumrohr Mittelschaumrohr Schwerschaumrohr
Wasserringmonitor

## Slide 21
Festkupplung B
Griff mit Handschutz
Knaggenteil B
Stützkrümmer
Gehäuse

## Slide 22
Leitet die Rückstoßkraft des Wassers über die Schlauchleitung zum Boden.
Das BM-Rohr kann dadurch von 2 statt 3 Feuerwehrleuten geführt werden.
Kann als Einfüllkante benutzt werden
Zum Schutz von B-Leitungen an Kanten
Stützkrümmer Einsatzmöglichkeiten

## Slide 23
Gehäuse
Rohrstück
Düse
Mehrzweckstrahlrohr
Absperrorgan
Mundstück
Drallkörper
Festkupplung B, C, D

## Slide 24
Mehrzweckstrahlrohr Einsatzmöglichkeiten
Zum Löschen mit Sprüh und Vollstrahl
Zum Gegendruckaufbauen beim lenzen von Wasser

## Slide 25
Mehrzweckstrahlrohr Betriebsmodi

## Slide 26
Mehrzweckstrahlrohr Hinweise
Sicherheitsabstände |  | 
Niederspannung (bis 1000 V) | Sprühstrahl | 1 Meter
 | Vollstrahl | 5 Meter
Hochspannung (über 1000 V) | Sprühstrahl | 5 Meter
 | Vollstrahl | 10 Meter

## Slide 27
Mehrzweckstrahlrohr Hinweise
Wasserdurchflussmengen/Wurfweiten (4 bar) |  |  |  | 
DM | Mundstück | 4 mm | 25 L/min | 
 | Düse | 6 mm | 50 L/min | 
CM | Mundstück | 9 mm | 100 L/min | 20 Meter
 | Düse | 12 mm | 200 L/min | 24 Meter
BM | Mundstück | 16 mm | 300 L/min | 28 Meter
 | Düse | 22 mm | 600 L/min | 34 Meter

## Slide 28
Mehrzweckstrahlrohr Hinweise
Wasserdurchflussmengen
/Wurfweiten (4 bar)
DM
Mundstück
Düse
4
mm
25
L/min
6
mm
50
L/min
CM
Mundstück
Düse
9
mm
100
L/min
20
Meter
12
mm
200
L/min
24
Meter
BM
Mundstück
Düse
16
mm
300
L/min
28
Meter
22
mm
600
L/min
34
Meter

## Slide 29
Sprühbild
Durchflussleistung
Hohlstrahlrohr
Griffstück
Druchflussmenge
Festkupplung oder Knaggenteil B, C, D

## Slide 30
Hohlstrahlrohr Einsatzmöglichkeiten
Dient der Abgabe von Löschwasser als Voll- oder Sprühstrahl
Wassermenge und Strahlform einstellbar
Größeres Einsatzspecktrum
Wurfweiten und Abstände sind aus der Anleitung zu entnehmen

## Slide 31
Hohlstrahlrohr Hinweise
Stabiler Vollstrahl bei großer Wurfweite
Feiner Sprühstrahl, bessere Vernebelnung (kleine Tröpfchengröße) damit große Kühlwirkung und geringer Wasserschaden

## Slide 32
Sprühbild
Durchflussleistung
Hohlstrahlrohr F500
Griffstück
Druchflussmenge
Festkupplung oder Knaggenteil B, C, D
Zumischrate
Behälter für F500

## Slide 33
Hohlstrahlrohr F 500 Einsatzmöglichkeiten/ Hinweise
Dient der Abgabe von Löschwasser als Voll- oder Sprühstrahl
Wassermenge und Strahlform einstellbar
Größeres Einsatzspecktrum
Schnelle kühlende Wirkung durch das Löschmittel F500
Geeignet für die Brandklasse A und B. Nicht für Fettbrände und nicht parallel mit Schaummittel einsetzbar
Wurfweiten und Abstände sind aus der Anleitung zu entnehmen

## Slide 34
Schaumrohr
Leichtschaumgenerator | Mittelschaumrohr | Schwerschaumrohr
Gibt es in den Ausführung M2, M4 und M8 sowie als S2, S4 und S8. Die jeweilige Zahl gibt die Literleistung an und muss zum Zumischer passen |  | 

## Slide 35
Schaumrohr Einsatzmöglichkeiten
Mittelschaum:
  Bei Flüssigkeitsbränden zum Löschen und Verhindern von Rückzündungen wegen der höheren Schichtdicke. Zum Fluten von Räumen wegen der guten Stapelbarkeit. Als schützende Beschäumung wegen der trennenden Wirkung.
Schwerschaum:
  Bei sehr heißen Flüssigkeitsbränden wegen der großen Kühlwirkung. Bei Feststoffbränden wegen der benetzenden Wirkung.

## Slide 36
Schaumrohr Hinweise
Verschäumungszahl
  Mittelschaum 20 bis 200  Typisch 75
  Schwerschaum 4 bis 20  Typisch 15
Schaumvolumen
  Schaumittel / Zumischrate * Verschäumungszahl = Schaumvolumen
  20 Liter / 3%* 75 = 50 000 Liter = 50 m³
  20 Liter / 3% *15 = 10 000 Liter = 10 m³
Vereinfacht
  Flüssigkeitsmenge * Verschäumungszahl
  700 Liter *75 = 52,5 m³
  700 Liter *15= 10,5 m³
Wurfweiten
  S2 S4 S8 M2 M4 M8
  12m 20m 25m 6m 7m 10m

## Slide 37
Beispiele
Fahrzeughalle SW mit Schwerschaumrohr (Wasser?, Schaumittel? Bei 3%, Höhe vom Schaumteppich 0,5m)
  78m²  36000 Liter Schaum
  2522 Liter Wasser, 78 Liter Schaum
Schulungsraum mit Mittelschaumrohr (Wasser?, Schaumittel? Bei 3%, Höhe vom Schaumteppich 0,5m)
  55m²  27500 Liter Schaum
  355 Liter Wasser, 11 Liter Schaum
Stube mit Mittelschaumrohr(Wasser?, Schaumittel? Bei 3%, Höhe vom Schaumteppich 0,5m)
  24m²  12000 Liter Schaum
  155 Liter Wasser, 5 Liter Schaum
Küche mit Schwerschaumrohr (Wasser?, Schaumittel? Bei 3%, Höhe vom Schaumteppich 0,5m)
  12m²  6000 Liter Schaum
  388 Liter Wasser, 12 Liter Schaum

## Slide 38
Verteiler
Stützkrümmer
B-Mehrzweckstrahlrohr
C-Schlauch
Wasserringmonitor

## Slide 39
Wasserringmonitor
Kann mit der Standartbeladung aufgebaut werden
Ist in keiner Normbeschrieben und in einigen Bundesländer verboten worden
Hohe Unfallgefahr beim betreiben